## Slide 1: Nội dung trình bày
Giới thiệu
Lắp ráp
Thiết lập phòng thu
Các tùy chọn trong giảng dạy
Thiết lập lightboard
Sử dụng lightboard

## Slide 2: 1. Giới thiệu
Các bài giảng kỹ thuật thường bao gồm các hình vẽ và phương trình, được vẽ trên bảng đen hoặc bảng trắng.
Tuy nhiên, khi ghi hình các bài giảng trên video, người thuyết trình phải quay lưng lại với khán giả để viết hoặc vẽ trên bảng và thường che khuất nội dung.
Bằng cách sử dụng lightboard, bạn có thể tạo các bài giảng trực quan hấp dẫn và sản xuất video mà không cần hậu kỳ phức tạp.
Lightboard là một bảng thủy tinh, truyền ánh sáng bên trong từ các dải đèn LED dọc theo các cạnh. Máy quay phim ghi hình người thuyết trình và bài viết qua kính. Kết quả là chữ viết sáng rõ, sống động nổi trước mặt người thuyết trình, người thuyết trình có thể quay mặt về phía máy quay trong khi vẽ và tương tác với tài liệu trên bảng. Video được phản chiếu lại bằng phần mềm chuyên dụng sau khi hoàn tất ghi hình.
Notes: Herausforderung: Rekrutierung in der Fachlichkeit, obwohl gerade im FMB viele Externe Spezialisten Interesse haben, aufgrund der Vielfalt und des Purpose

## Slide 3: 2. Lắp ráp
  Lightboard là một tấm thủy tinh hữu cơ trong suốt 1,2m x 1,8m, dày 10,0mm. Kính được chiếu sáng bên trong từ cả bốn phía bằng dải đèn LED sáng trắng. Ánh sáng truyền đến tất cả các phần của kính bằng phản xạ toàn phần bên trong.
  Khung thép cho lightboard được sản xuất bởi khoa Cơ khí của Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2.
  Phải dùng bút dạ quang trên kính. Chữ viết phát sáng rực rỡ nhờ chiếu sáng thông qua phản xạ toàn phần bên trong kính.

## Slide 4: 3. Thiết lập phòng thu
    Phòng thu bình thường dùng để ghi hình với phông nền màu tối thay vì màu xanh.
    Một máy quay phim phải được gắn vào giữa cạnh trên của lightboard, cách khoảng 5-6m để ghi hình người thuyết trình qua kính. Hình ảnh sẽ được lật theo chiều ngang ở hậu kỳ.
    Một màn hình được đặt ngay bên dưới máy quay, trong tầm nhìn trực tiếp của người thuyết trình để hiển thị trực tiếp nội dung video đang được quay. Điều này giúp cho người thuyết trình soạn nội dung video theo thời gian thực.
    Một máy vi tính bổ sung có thể được sử dụng để hiển thị các trang chiếu PowerPoint và các đồ họa khác.
    Video được lưu dưới dạng MPEG-4 và ngay lập tức có sẵn cho người thuyết trình.
Notes: In welchen Schritten kommen wir zu diesen Ergebnissen? Bspw. Beauftragung zur Entwicklung des Betriebsmodells

## Slide 5: 4. Các tùy chọn trong giảng dạy
  Lightboard mang lại một cách trình bày mới mà không khuyến khích các giảng viên chỉ sao chép bài giảng trên lớp trước máy quay. Thay vào đó, nội dung cần được chia thành nhiều đoạn, mỗi đoạn dưới 10 phút và nên cân nhắc sử dụng khả năng kết hợp đồng thời chữ viết và các nội dung đa phương tiện khác nhau.
  Các video ghi hình với lightboard có thể được sử dụng cho các khóa học trực tuyến, các chương trình đào tạo từ xa và các khóa học trực tuyến mở rộng (MOOC), áp dụng cho các chương trình chuyên nghiệp và tham dự hội nghị từ xa.
  Sinh viên có thể sử dụng lightboard để tạo video cho các bài thuyết trình trên lớp.
Notes: Insgesamt sind wir überzeugt, dass alle drei Szenarien Potential für eine moderne TZ bieten.
Für den weiteren Weg stehen für uns die Klärung einiger grundlegender Fragen und des Zielbildes im Vordergrund, Insbesondere geht es hier um diene Diskussion der Veränderung der Rolle der GIZ (vom technischen ebrater zum Provider von IT), Fragen der langfrostigen auftragsunabhänigen Finanzierung von IT Infrastruktur sowie der Verantwortung, in die wir uns als GIZ begeben, wenn wir Partner von uns abhängig machen.
Die Konzeptentwicklung konzentriert sich vor allem auf die gemeinsame Weiterentwicklung der Zielvorstellung mit allen Beteiligten im BMZ; sowie des langfristigen Betriebsmodells für atingi in allen drei Optionen und die damit einhergehenden kaufmännischen Fragen. Insebsondere müssen wir die

## Slide 6
Chân thành cảm ơn Quý vị đã lắng nghe!
Notes: atingi by default
Mehrwert für deutsche TZ
Offene Fragen zum Zielbild
…sind definiert
Optionen und Wachstumsszenarien und Marktanalyse sind erarbeitet
Umsetzung / Ausblick
Nächste Schritte